## Slide 1
03
DL-GEO · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估 · 算法系列
③ CNN + Transformer 单点位移预测
CNN 前置提局部模式 · Transformer 抓长依赖
01
防泄漏流水线
训练段 fit · 按目标时刻划分
02
从零实现
NumPy 前向反向 + 梯度检查 + 官方对齐
03
两级口径评估
速率 mm/day + 累积重构 mm
04
调参与改进
随机搜索 · 消融 · 物理融合 · 不确定性
配套 Notebook 与全部结果均为 dl-env 内核实测输出，可直接复现

## Slide 2
算法系列 · 定位
CNN 前置提局部模式，Transformer 抓长依赖
CNN = 局部模式扫描仪
卷积核只看相邻几天：周期波动、短期趋势、事件响应形态
权值共享 + 局部感受野 → 参数少、归纳偏置强
小样本下比注意力更稳，是“兜底”的特征提取器
Transformer = 全局观察者
任意两个时间步直接相连：信息路径 O(1)（RNN 是 O(T)）
建模“事件在几十步后的延迟影响”这类长距离依赖
整窗并行计算，训练快；注意力矩阵可解释
① LSTM 的两个结构痛点：信息逐步传递、窗口加长梯度路径变长、无法并行 —— 本篇一次解决
流水线：原始序列 → (CNN 前置) 含局部模式的特征图 → (+ 位置编码) → Transformer 编码器 → 最后时刻表示 → 未来速率
数据来源：03_CNN_Transformer_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
③ 算法介绍 · 2

## Slide 3
数据与口径
与 ① 同一数据、同一口径：只换架构，公平对比
完全一致的工程标准
同一份合成机制（蠕变 + τ=12 天有效降雨 + 骤降 + 噪声，2190 天）
同一套防泄漏流水线：训练段 fit scaler、按目标时刻 70/15/15
同一目标：位移速率（mm/day），累积重构口径评估
同一训练四件套：AdamW + 早停回滚 + LR 调度 + 梯度裁剪
→ 三本 Notebook 的结果可以横向比较：架构差异不被工程差异污染
本篇特有：SEQ_LEN = 60
① 用 30 天：RNN 窗口越长梯度路径越长
本篇用 60 天：注意力任意两步直连，加长窗口没有结构代价
为“长依赖”留出发挥空间（§8.3 用 30/60/90 做敏感性）
HORIZON=1，多步预测走递归回填（§7）
输入特征：降雨 / 库水位 / 温度 / 位移速率（自回归）
数据来源：03_CNN_Transformer_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
③ 算法介绍 · 3

## Slide 4
组件原理 I
因果卷积：CNN 核就是一个“可学习的响应核”
因果一维卷积
out(t) = Σ_j w(j)·x(t−K+1+j) + b
只在左侧补 K−1 个零：t 时刻只依赖 ≤t 的输入（时间不倒流）
权值共享：同一核扫全序列，参数量与序列长度无关
膨胀卷积 d：隔 d 天采样；堆两层 RF = 1+4+8 = 13 天
岩土含义
第一层作用在降雨通道上的卷积核 = “过去 K 天降雨对当前速率的响应系数”。若它学成非负、滞后衰减形态，正好对应降雨入渗的渗流滞后（τ≈12 天）—— §9.3 据此设计物理软约束。
为什么 CNN 前置而不是后置
原始特征噪声大、局部结构强 → 先用 CNN 把局部模式压进特征，注意力在更“干净”的特征上找长依赖
CNN 参数少、归纳偏置强，在小样本时充当正则器 —— 这是“前置”相对“后置融合”的核心优势
数据来源：03_CNN_Transformer_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
③ 算法介绍 · 4

## Slide 5
组件原理 II
自注意力：一张可读的“长依赖地图”
缩放点积注意力（Vaswani et al., 2017）
Attention(Q,K,V) = softmax( QKᵀ / √d_k ) · V
Q/K/V 由同一序列投影（自注意力）；softmax 行 = 各历史时刻的重要度
多头：并行多组低秩投影，一头看周期、一头看突变
代价：O(T²) 矩阵 + 顺序信息丢失 → 必须加位置编码
位置编码（正弦）
PE(pos,2i)=sin(pos/10000^(2i/d)), cos 交替
无需训练，每行是唯一的位置指纹
相邻位置编码相近 → 注意力可感知时间距离
加在 CNN 输出后、注意力前
长依赖的直观对照
RNN：暴雨(第 1 天) → 影响(第 30 天)，信号要走 30 步，梯度路径同样 30 步
Attention：两步直连，注意力权重直接告诉你“看了第 1 天多少” —— 延迟影响变成可读、可画、可核查的证据（§9.2）
数据来源：03_CNN_Transformer_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
③ 算法介绍 · 5

## Slide 6
从零实现
NumPy 手写两个组件：四个验证全绿
NumPyCausalConv1d
滑窗矩阵 (K,T) 前向；反向 dw=cols·dout，dx=convolve(dout,w)
梯度检查 ✅（w 与 x）
与 F.conv1d 对齐 ✅ 差 0.0
NumPySelfAttention
softmax 前向（平移不变数值稳定）；反向用雅可比 dS=A∘(dA−行和(A∘dA))
梯度检查 ✅（Wq/Wk/Wv）
与官方 sdpa 对齐 ✅ 差 2.2e-16
最难的片段是 softmax 雅可比： ∂A_ij/∂S_ik = A_ij(δ_jk − A_ik)，与上游 dA 收缩得 dS_ij = A_ij(dA_ij − Σ_k A_ik·dA_ik)。用线性探针 L=⟨dO,O⟩ 做数值检查。
数据来源：03_CNN_Transformer_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
③ 算法介绍 · 6

## Slide 7
完整架构
五段流水线：每一段都有明确的分工
输入窗口
(60 天, 4 特征)
→
因果 CNN 塔
2 层 × 48 通道
K=5, d=(1,2)
RF = 13 天
→
投影 + PE
Linear→d_model
+ 正弦位置编码
→
Transformer ×L
pre-LN 自注意力
+ FFN(GELU)
→
回归头
取 h(T) → MLP
输出速率
pre-LN 而非 post-LN
先归一化再子层：小数据、无 warmup 下稳定得多
取最后时刻 h(T)
因果卷积保证只汇总 ≤t 信息，与递归部署一致
开关化设计
use_cnn / use_attn 可关 → §9.1 消融
规模
基线约 11.8 万参数，CPU 数十秒可复现
自定义 TransformerBlock（基于 nn.MultiheadAttention）：注意力权重可取出，供 §9.2 可视化
数据来源：03_CNN_Transformer_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
③ 算法介绍 · 7

## Slide 8
精度检验
两级口径：单步精度与累积应用都站得住
0.2632
test RMSE (mm/day)·调参后
0.711
test R² / NSE
10.42
累积重构 RMSE (mm)
0.990
累积重构 R²
与 ① 同口径对比：LSTM 调参后 0.2570 vs 本篇 0.2632 —— 单步精度相当；结构优势体现在别处（下两页）
累积重构 R²=0.990，优于 ① 基线的 0.982：多步误差累积更慢
递归 45 天滚动预测：误差随步长近线性增长（无递归结构爆炸）
检验面板：速率过程线 + 累积重构 + 残差直方图 + 多起点 RMSE 曲线
数据来源：03_CNN_Transformer_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
③ 算法介绍 · 8

## Slide 9
调参
随机搜索 + 窗口敏感性：长上下文是 Transformer 的主场
Chart: 
| 30 | 60 | 90
val | 0.2828 | 0.2791 | 0.2824
test | 0.2624 | 0.2632 | 0.2631
SEQ_LEN 敏感性（天）：加长窗口只增大注意力矩阵，不拉长信号路径
最优配置（val RMSE 0.2791）
d_model 32
nhead 2
layers 1
kernel 3
dropout 0.1
lr 3e-4
容量三件套宁小勿大：2119 个训练窗口撑不起大模型
nhead 必须整除 d_model
SEQ_LEN 读法：60 天内已覆盖有效信息；若物理记忆更长（跨雨季水文记忆）应加长并重训
数据来源：03_CNN_Transformer_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
③ 算法介绍 · 9

## Slide 10
消融实验
CNN 前置与注意力各贡献了多少
Chart: 
| CNN-Transformer(完整) | CNN-only(无注意力) | Transformer-only(无CNN)
test RMSE (mm/day) | 0.2632 | 0.2639 | 0.2941
同一最优配置，只关开关
怎么读
本数据局部模式主导：CNN-only 已接近完整模型 —— 日尺度 + 一阶雨响应，CNN 的归纳偏置即可覆盖
去掉 CNN 掉得最狠（0.2941）：注意力能学局部模式，但小样本下又慢又费参数 —— CNN 前置的收益是样本效率与稳定性
另两点不体现在单步 RMSE：并行训练速度、长窗口可扩展性（§8.3）
数据来源：03_CNN_Transformer_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
③ 算法介绍 · 10

## Slide 11
改进
注意力可视化 · 响应核物理先验 · MC Dropout
注意力可视化
最后时刻 query 的注意力按滞后展开，与渗流滞后核 e^(−k/τ) 叠加对照；热图 + 滞后曲线
峰值滞后 ~30 天、分布分散 —— 是证据不是因果归因，解读需谨慎
卷积核物理先验
K 加宽到 15(≈2τ) 才能装下衰减形状：L = MSE + λ[1−cos(k_rain, k_exp) + 非负罚]
λ*=0：无正则核已部分呈衰减形态（最一致通道 cos=0.58）—— 核可直接读出响应形状
MC Dropout 区间
采样 50 次 → 95% 区间；区间宽度分布 + PICP 检查
PICP = 0.512 → 过自信；升级路线 Conformal / 分位数（算法⑤）
核正则与 ② 的图平滑同一模板：把物理先验写成损失项，λ 扫描就是数据-物理权衡的显式表达
数据来源：03_CNN_Transformer_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
③ 算法介绍 · 11

## Slide 12
落地指南
接入真实数据 Checklist 与常见坑
Checklist
1. 单点长表 CSV 放入 CNN-Transformer/（多测点配合 ②）
2. 改 §2.2 配置区，位移类目标先差分出速率列
3. SEQ_LEN 按物理记忆尺度选（跨雨季 → 90~180 天），§8.3 敏感性定窗
4. 样本 <1k：保住 CNN 前置、减小 d_model/layers、加大 dropout
5. 先基线 → §9.1 消融论证 CNN 前置必要性（审稿人必问）→ §9.2 注意力-滞后对照
6. §9.3 响应核先验：可直接读出渗流滞后 τ
7. §9.4 区间 → 超越概率 → 风险矩阵（衔接算法⑤）
常见坑速查
位置编码忘加（注意力对顺序无感）❌
nhead 不整除 d_model ❌
小样本直接上大 Transformer ❌
post-LN 无 warmup 训崩（用 pre-LN）❌
全量数据 fit scaler ❌
直接预测累积位移 ❌
把注意力权重当因果证据 ❌
每一条都对应 Notebook 中的讨论或实验
数据来源：03_CNN_Transformer_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
③ 算法介绍 · 12

## Slide 13
03
小结与衔接
交付：因果卷积 + 自注意力从零实现（4 项验证全绿）+ 可开关混合架构 + 消融/敏感性/物理正则/区间全套实验
调参后 test RMSE 0.2632 mm/day，累积重构 RMSE 10.42 mm（R²=0.990），递归 45 天误差线性增长
核心实证：小样本下 CNN 前置是注意力的“稳定器”（去掉 CNN 掉 12%）；SEQ_LEN 加长无结构代价
与系列其他算法的衔接
② GCN：时间模块可换成注意力 → ST-Transformer（Transformer 管时间 + GCN 管空间）。
⑥ PINN：把响应核的 τ 参数化并反演，物理先验从“形状约束”升级为“参数反演”。
⑧ 时序基础模型：Chronos/TimesFM zero-shot 与本篇监督式对比。