## Slide 1
02
DL-GEO · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估 · 算法系列
② GCN 多点监测网时空预测
KNN 建图 · ST-GCN · 图的物理价值 · 改进
01
防泄漏流水线
训练段 fit · 按目标时刻划分
02
从零实现
NumPy 前向反向 + 梯度检查 + 官方对齐
03
两级口径评估
速率 mm/day + 累积重构 mm
04
调参与改进
随机搜索 · 消融 · 物理融合 · 不确定性
配套 Notebook 与全部结果均为 dl-env 内核实测输出，可直接复现

## Slide 2
算法系列 · 定位
单点模型的两个盲区，一张图补全
盲区一：信息不互通
逐点独立建模时，邻居测点“当前”的异常速率（扰动正在扩散）对本点完全不可见。例：GNSS-07 速率突增，相邻测点的模型毫无感知。
盲区二：欠观测无解
传感器故障、传输中断、测点后装是监测网常态，空间欠观测的测点只能硬吃缺口。例：速率通道缺测一天，逐点模型只能拿均值填充。
1 监测网建图
KNN / 物理连接
2 GCN 空间混合
每步聚合邻居
3 GRU 时间演化
逐节点记忆
4 一次预测全网
12 个测点同时输出
GCN 的回答：把监测网建成图，让信息沿“空间边”流动 —— 时空联合建模（ST-GCN）
先睹为快（§9.1 实测）：单测点速率通道缺测时，图模型 RMSE 仅退化 7.5%，无图模型退化 99.8% —— 图的价值在欠观测场景。
数据来源：02_GCN_多点监测网时空预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
② 算法介绍 · 2

## Slide 3
演示数据
12 测点监测网：把“图为什么有用”写进数据
三层设计
空间
易损性因子 g_i 随坐标平滑变化：临空面/坡脚大、后缘小 → 各测点量级差异显著但空间连续
驱动
共享降雨（τ=12 天滞后核）/ 库水位 / 温度 —— 全网同源，与算法①同一套物理机制
噪声
空间相关新息场 w_t：在图上扩散平滑 —— 任何模型都不可预报的底
图的物理依据：扰动传播项
ε(t) = 0.5·ε(t−1) + w(t) + 0.8·P·w(t−1)
P = 行归一化传播算子：降雨/库水扰动沿坡体渗流扩散
邻居“昨日”的扰动“今日”传导至本点
单点模型只能靠自身历史 —— 图模型一步聚合邻居当前速率即可见
这是 GCN 相对逐点建模的本质收益来源（§9.1 消融直接验证）
数据规格：长表 date / node_id / x / y / 驱动列 / disp_mm + 测点坐标表，12 测点 × 6 年日尺度
数据来源：02_GCN_多点监测网时空预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
② 算法介绍 · 3

## Slide 4
图构建
监测网 → 图：KNN 是缺省，物理连接优先
三步建图
节点 = 监测点；边 = 空间邻近（K 近邻 K=4）
对称化 A ← (A+Aᵀ)>0：无向图
归一化 Â = D^(−1/2)(A+I)D^(−1/2)：加自环保留自身信息，度归一化防高度数节点支配
实测图指标
12
节点（测点）
5.2
平均度
KNN_K 可作为超参搜索：K 过小图断裂、过大过度平滑
建图优先级：有明确结构关系（同一断面、同一地质单元）→ 用物理连接建图；没有 → KNN 缺省。地质分区可作为图的社区结构（进阶）。
数据来源：02_GCN_多点监测网时空预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
② 算法介绍 · 4

## Slide 5
数据流水线
图版防泄漏：与 ① 同一原则，多一个空间维度
1 长表 → 宽表
(T, N)
2 逐测点差分出速率
3 训练段 fit
双 scaler
4 全网滑窗
(30, 12, 4)
5 按目标日划分
train/val/test
两套 scaler
共享驱动（降雨/水位/温度）全网一套；速率按测点分别标准化 —— 各测点量级差异大
速率通道共用
输入与输出同一 y_scaler → 递归多步预测可直接回填预测速率
样本形状
全网窗口 (SEQ_LEN, N, F) → 目标日全网速率 (N, 1)，一次预测 12 个测点
划分口径
样本按“目标日期”划分，与 ① 完全一致，防止时序泄漏
共享参数 + 全网样本 = 相当于单点模型 12 倍的数据量 —— 这是图模型的隐性红利
数据来源：02_GCN_多点监测网时空预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
② 算法介绍 · 5

## Slide 6
模型原理 · 从零实现
GCN：一次矩阵乘完成“邻居信息聚合”
谱图卷积的一阶近似（Kipf & Welling, ICLR 2017）
H^(l+1) = σ( Â · H^(l) · W^(l) )
Â·H = 一次传播聚合 1 阶邻居；L 层 = L 跳感受野
W 在所有节点间共享 —— 平移不变性的图版本
岩土含义：每层 GCN = 变形场做一次空间扩散/插值
从零实现 + 双重验证
NumPyGCN：两层前向 + 手推反向（利用 Â 的对称性）
数值梯度检查 ✅ 全部参数 < 1e-5
与 PyG 官方 GCNConv 对齐 ✅ 最大差 1.71e-08
为什么从零实现 GCN 特别值：传播算子 Â 就是“混在矩阵乘里的物理”
手推 dL/dH = Âᵀ·(·) 会直观看到：梯度也沿边流动，与前向的信息流对称 —— 之后用 PyG 才能分清“图建错了”还是“训练没调好”。
对齐验证的意义：从零实现容易“自洽但不对”——把同一组权重灌进 PyG GCNConv 比对前向输出，1.71e-08 属 float32 精度级，数学逻辑一致。
数据来源：02_GCN_多点监测网时空预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
② 算法介绍 · 6

## Slide 7
时空架构
ST-GCN：空间混合 × 时间演化，一次输出全网
输入
全网窗口
(30 天, 12 点, 4 特征)
→
空间：GCN×2
每个时间步
Â·H·W 聚合邻居
→
时间：GRU
每个节点一条序列
最后时刻隐状态
→
节点回归头
Linear→ReLU→Linear
输出 (12 点, 1)
conv_type = gcn §9.1 消融基准
均匀聚合（默认）
conv_type = gat §9.2 对比
注意力聚合：让模型学“该听谁的”
conv_type = id §9.1 消融
不聚合 = 无图基线（各点独立 GRU）
use_rnn = false §9.1 消融
去掉时间记忆 = GCN-only
所有开关都是为 §9 消融实验准备的：图和时序各贡献多少，拆开验证
数据来源：02_GCN_多点监测网时空预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
② 算法介绍 · 7

## Slide 8
精度检验
全网口径 + 逐节点口径：平均好 ≠ 每点都好
0.3346
test RMSE (mm/day)
0.805
test R² / NSE
13.98
累积重构 RMSE (mm)
11.59
递归 30 步误差 (mm)
训练即“12 倍数据”：全网所有测点联合优化，共享参数，早停于 epoch 64（val 0.2401）
逐节点指标表按 RMSE 降序：找出“预测得最差”的关键测点 —— 往往是易损性高、量级大的坡脚点
空间误差图：节点颜色 = 该测点 RMSE，直接服务风险评价（哪些区域预测不可靠）
递归多步：预测速率回填输入通道，45 天滚动，误差随步长近线性增长
审稿提醒：累积口径 R²≈1.000 有量级“稀释”效应（位移基数大），不能单独作为精度证据，须与速率口径同报
数据来源：02_GCN_多点监测网时空预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
② 算法介绍 · 8

## Slide 9
调参
随机搜索 10 组：图模型特有的两个超参
最优配置（val RMSE 0.3649）
hidden 64
gcn_layers 1
rnn_layers 2
dropout 0.0
lr 3e-4
batch 64
gcn_layers=1 赢：N=12 的小网，1 跳邻居已够，2 层反而过平滑
rnn_layers=2 + 小 lr：时间记忆比空间混合更吃容量
搜索空间：hidden / gcn_layers / rnn_layers / dropout / lr / batch
图模型特有超参
KNN_K（建图近邻数）：过小图断裂、过大过度平滑
建议结合测点间距与影响范围设定，或作为超参搜索
GCN 层数 = 感受野跳数：N<50 时 1~2 层足够
层数多会过平滑，所有测点趋于同值
其余清单与 ① §8.1 一致：lr / hidden / dropout / batch / seq_len
数据来源：02_GCN_多点监测网时空预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
② 算法介绍 · 9

## Slide 10
消融实验
图的真正价值，在“缺测”时才显现
Chart: 
| ST-GCN（图） | GRU-only（无图）
单测点速率缺测后 RMSE 退化 (%) | 7.5 | 99.8
情景：某测点速率通道缺测（传感器故障/传输中断，以训练均值填充）
两层结论
信息充分时（全测点历史完整）：GRU-only 0.3237 ≈ ST-GCN 0.3319 —— 共享权重的逐点模型已接近信息充分，图增益有限（GCN-only 0.3456 最差：时间记忆更基础）
欠观测时（监测网常态）：图模型靠邻居聚合把缺口补上 —— 平均退化 7.5% vs 99.8%
这一条是论文里论证“为什么要建图”的决定性实验
数据来源：02_GCN_多点监测网时空预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
② 算法介绍 · 10

## Slide 11
改进
GAT 注意力 · 图平滑物理正则 · MC Dropout
GAT 注意力聚合
为每条边学注意力系数 α_ij：坡脚受扰动的邻居应比稳定区邻居权重更高
ST-GAT test RMSE 0.3275（优于调参后 ST-GCN 的 0.3319）
图平滑物理正则
变形场空间连续先验：相邻测点速率不应突变 →
Dirichlet 能量作为软约束，λ 验证集选择
λ*=0：先验与数据一致；累积口径 RMSE 10.30mm（全表最优）
MC Dropout 区间
保持 Dropout 采样 50 次 → 全网 95% 区间；逐测点区间宽度可做空间分布图
PICP = 0.462 → 过自信；升级路线 Conformal / 分位数（算法⑤）
与 ① 的物理软约束同一模板：把“物理上不该发生的事”变成损失项 —— 全系列通用的融合范式
数据来源：02_GCN_多点监测网时空预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
② 算法介绍 · 11

## Slide 12
落地指南
接入真实数据 Checklist 与常见坑
Checklist
1. 监测长表 + 测点坐标表放入 GCN/
2. 改配置区 DATA_PATH / EXOG_COLS / TARGET_COL，逐测点差分
3. 建图优先物理关系（同断面/地质单元），没有再用 KNN
4. N<8 图收益有限回退 ①；N>50 用 1~2 层防过平滑
5. 先基线 → §9.1 消融 + 缺测情景论证图的价值（审稿人必问）→ 调参 → GAT/物理正则
6. 风险评估：§9.4 逐测点区间 → 不确定性空间分布图
常见坑速查
无向图忘了对称化 ❌
A+I 忘加自环（节点丢失自身特征）❌
层数堆太深 → 过平滑 ❌
全量数据 fit scaler ❌
直接预测累积位移 ❌
随机划分样本 ❌
全网平均指标掩盖薄弱测点 ❌
缺测情景实验模板可直接迁移到任何监测网
数据来源：02_GCN_多点监测网时空预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
② 算法介绍 · 12

## Slide 13
02
小结与衔接
交付：KNN 建图 + NumPy 从零 GCN（对齐 PyG）+ ST-GCN/ST-GAT + 消融与缺测实验 + 物理正则 + 全网区间
基线 test RMSE 0.3346 mm/day（R²=0.805），全网联合训练 = 12 倍样本红利
核心实证：信息充分时图增益有限；缺测时图退化 7.5% vs 无图 99.8% —— 图的价值在欠观测
与系列其他算法的衔接
③ CNN+Transformer：把 ST-GCN 里的 GRU 换成注意力，时间维度升级（ST-Transformer 是自然延伸）。
⑤ 分位数/Conformal：把 MC Dropout 的过自信区间换成覆盖有保障的风险区间。
⑥ 图 PINN：把渗流/固结 PDE 残差写到图上，物理正则从“平滑先验”升级为“方程约束”。