## Slide 1
01
DL-GEO · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估 · 算法系列
① LSTM 单点位移预测
完整实现 · 精度检验 · 调参 · 改进
01
防泄漏流水线
训练段 fit · 按目标时刻划分
02
从零实现
NumPy 前向反向 + 梯度检查 + 官方对齐
03
两级口径评估
速率 mm/day + 累积重构 mm
04
调参与改进
随机搜索 · 消融 · 物理融合 · 不确定性
配套 Notebook 与全部结果均为 dl-env 内核实测输出，可直接复现

## Slide 2
算法系列 · 定位
单点时序预测：整个算法系列的起点
1 ① 单点时序（本篇）
LSTM/GRU
2 ② 多点时空
GCN 监测网
3 ③ 混合架构
CNN+Transformer
已完成：④ XGBoost+SHAP 待加：⑤ 分位数/Conformal 风险区间 ⑥ PINN ⑦ 神经算子 ⑧ 时序基础模型
本篇要解决的问题
场景：边坡/库岸单个 GNSS 测点，日尺度监测
输入：过去 30 天环境驱动 + 位移自身历史（自回归）
输出：明日位移速率（mm/day）→ 累加重构累积位移
难点：目标持续增长（非平稳）、雨季台阶状突变
为什么是 LSTM
门控记忆：能记住数月尺度的水文过程
多变量：降雨/水位/温度统一编码
小样本友好：参数量适中、收敛稳
训练轻量：基线 21 秒收敛（早停 epoch 48），CPU 即可复现
数据来源：01_LSTM_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
① 算法介绍 · 2

## Slide 3
演示数据 · 可整体替换
合成数据：把“位移为什么这样长”写进机制
位移速率的物理分解（2190 天 · 6 年日尺度）
蠕变衰减
0.9·e^(−t/650) mm/day
长期项：随时间缓慢衰减
降雨响应
0.10·R^eff（τ=12 天指数核）
事件项：入渗渗流滞后，雨季台阶
库水位骤降
0.9·max(0, −ΔL)
事件项：只对“骤降”响应
观测噪声
ε ~ N(0, 0.15)
任何模型都不可预报的底
速率 v(t) 逐日累加 → 累积位移 D(t)：雨季呈台阶状增长
数据规格
时间范围
2016-01-01 起 · 2190 天
驱动特征
降雨 / 库水位 / 温度
目标（原始）
累积位移 disp_mm
目标（建模）
位移速率 = 一阶差分
数据格式
长表 CSV（date/驱动/目标）
存储
demo_geodata.csv
数据来源：01_LSTM_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
① 算法介绍 · 3

## Slide 4
目标构造 · 一个重要的反例
直接预测累积位移？错得非常彻底
Chart: 
| (c) 速率-重构（主方案） | (b) 趋势-残差分解 | (a) 直接预测累积
累积位移口径 RMSE (mm) | 14.07 | 126.54 | 389.61
同一模型、同一调参，只换目标构造 —— 累积口径 RMSE (mm)
三种处理
(a) 直接预测累积
R² = −13.05：测试段超出训练范围，无法外推
(b) 趋势-残差分解
R² = −0.48：趋势外推形式是软肋
(c) 速率-重构
R² = 0.982：差分自动处理趋势，最稳健
结论：位移类“持续增长”目标，一律先差分出速率再建模
数据来源：01_LSTM_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
① 算法介绍 · 4

## Slide 5
数据流水线
防泄漏五步：标准化器永远不见未来
1 差分出速率
2 插值 + 4σ 截尾
3 训练段 fit scaler
4 滑窗 30→1
5 按目标时刻 70/15/15
训练段 fit
StandardScaler 只用前 70% 拟合，val/test 只 transform
速率共用 scaler
目标列同时是输入（自回归）→ 输入输出同一标准化，递归预测可直接回填
按目标时刻划分
样本归属由“标签在哪天”决定，绝不随机打乱
y 保持二维
(M,1)：避免 (B,1) 与 (B,) 的 MSE 错误广播
为什么要防泄漏：scaler 若在全量上 fit，“未来”的均值方差就渗进了训练 → 测试精度虚高
数据来源：01_LSTM_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
① 算法介绍 · 5

## Slide 6
模型原理
LSTM：用三道门控制“记什么、忘什么”
细胞状态 C(t) —— 贯穿时间的“传送带”
×
遗忘门 f
丢弃旧记忆
+
输入门 i
写入新事件
→
输出门 o
暴露为输出
h(t) = o(t) ⊙ tanh(C(t)) C(t) = f(t)⊙C(t−1) + i(t)⊙c̃(t) 门 = σ(W·[h(t−1), x(t)])
岩土含义
遗忘门 ≈ 蠕变记忆的缓慢衰减
输入门 ≈ 暴雨/骤降事件写入记忆
细胞状态 ≈ 坡体内“储存的水与变形”
输出门 ≈ 把状态翻译成当日速率
门控把“事件响应”与“背景蠕变”分开建模
相比普通 RNN：梯度沿细胞状态近似线性流动，长序列训练不易梯度消失 —— 这正是“数月尺度水文记忆”能被学到的结构保障。
实测：48 个 epoch 早停、val MSE 0.1869 —— 门控结构在小样本上收敛稳定，无需特殊技巧。
数据来源：01_LSTM_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
① 算法介绍 · 6

## Slide 7
从零实现
NumPy 手写 LSTM + BPTT：先吃透，再用框架
前向
逐时间步：4 个门的仿射 + sigmoid/tanh，细胞状态与隐状态双通道传递
W_f/W_i/W_o/W_c 堆叠为一次矩阵乘
反向
BPTT：沿时间反向遍历，细胞状态梯度分两路（经 C(t−1) 与经 h(t)）
门梯度 = δ⊙激活导数⊙x
验证
解析梯度 vs 中心差分数值梯度，逐参数最大相对误差 < 1e-5
梯度检查 ✅ BPTT 实现正确
为什么要手写：框架会隐藏维度错误与梯度细节；亲手推一遍 BPTT，后面调参时才分得清“数据问题 / 模型问题 / 优化问题”。
数据来源：01_LSTM_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
① 算法介绍 · 7

## Slide 8
实战与训练
PyTorch 实现：结构可切换，训练组件标准化
模型结构（可切换）
nn.LSTM(4 → hidden, num_layers, dropout, bidirectional)
结构开关：LSTM / GRU / BiLSTM 一键切换（§9.2 对比）
回归头：Linear(hidden→32) → ReLU → Dropout → Linear(32→1)
取最后时刻隐状态 h(T) 汇总整个窗口
输出 (M,1) → inverse_transform 回物理量纲（mm/day）
基线配置：hidden=64 · layers=2 · dropout=0.2 · SEQ_LEN=30
训练四件套（系列统一标准）
AdamW
lr=1e-3, weight_decay=1e-4，自适应 + 解耦权重衰减
早停回滚
val 20 轮无改善即停，回滚到最优权重（防过拟合后段）
LR 调度
ReduceLROnPlateau：val 平台期 lr 减半
梯度裁剪
max_norm=5.0：RNN 训练的防爆阀
实测：早停于 epoch 48，最佳 val MSE = 0.1869（用时 21s）
数据来源：01_LSTM_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
① 算法介绍 · 8

## Slide 9
精度检验
两级口径：速率空间建模，累积空间应用
0.2595
test RMSE (mm/day)
0.719
test R² / NSE
14.07
累积重构 RMSE (mm)
0.982
累积重构 R²
划分 | RMSE (mm/day) | MAE | MAPE | R²
train | 0.3211 | 0.2170 | 22.3% | 0.767
val | 0.2856 | 0.2246 | 31.7% | 0.739
test | 0.2595 | 0.2022 | 36.4% | 0.719
检验要点
train RMSE 最高≠异常：train 段含早期高速蠕变，量级天然更大
NSE 与 R² 在速率口径下等价，水文审稿口径友好
MAPE 对近零速率敏感，需配合 RMSE/MAE 一起报告
另附递归多步预测：45 天滚动外推 + 误差随步长增长曲线
数据来源：01_LSTM_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
① 算法介绍 · 9

## Slide 10
调参
随机搜索 12 组：最优配置并不贵
Chart: 
| trial0 | trial1 | trial2 | trial3 | trial4 | trial5/6 | trial7 | trial8 | trial9 | trial10 | trial11
val RMSE (mm/day) | 0.286 | 0.2928 | 0.2834 | 0.2874 | 0.2855 | 0.2958 | 0.2819 | 0.2872 | 0.2821 | 0.2844 | 0.2886
12 组随机搜索的 val RMSE：全距仅 0.014 mm/day —— 对超参不敏感，把时间花在数据上更值
最优配置（val RMSE 0.2819）
hidden 64
layers 2
dropout 0.0
lr 1e-3
batch 32
调参心法（按重要性）
容量先行：hidden / layers 定上下限
再稳优化：lr × dropout 联动
数据 <1k：hidden≤64、layers≤2、加大 dropout
数据来源：01_LSTM_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
① 算法介绍 · 10

## Slide 11
改进 I
结构对比与集成：差异小，集成稳
Chart: 
| LSTM×3 集成 | BiLSTM | LSTM(调参后) | GRU
test RMSE (mm/day) | 0.2562 | 0.2554 | 0.257 | 0.2598
速率口径 test RMSE（越低越好）
怎么读这张图
四个模型差距 < 2%：结构不是瓶颈，数据质量才是
BiLSTM 速率口径最好（0.2554），累积口径也最佳（9.47mm，R²=0.992）——双向上下文捕获雨季前后形态
BiLSTM 部署注意：需整段历史可用，严禁混入未来驱动
LSTM×3 集成：RMSE 0.2562 且更稳，代价 ×3 训练
数据来源：01_LSTM_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
① 算法介绍 · 11

## Slide 12
改进 II
物理软约束 + MC Dropout：给点预测装上“物理”与“区间”
L = MSE(v̂, v) + λ · MSE(v̂, v_phys) v_phys = 最小二乘率定的机理模型（蠕变 + 有效降雨 + 骤降，系数只用训练段）
λ 扫描（test RMSE, mm/day）
Chart: 
| 0 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.0
val | 0.2819 | 0.2831 | 0.2863 | 0.2935 | 0.3051
test | 0.257 | 0.2581 | 0.2614 | 0.2579 | 0.267
λ 大 → 被粗糙机理模型拖累；λ=0 即纯数据模型
MC Dropout 不确定性
预测时保持 Dropout，采样 50 次 → 均值 + 95% 区间
实测 PICP = 0.378（理想 0.95）→ 区间过自信
诊断：MC Dropout 只覆盖模型不确定性，不覆盖噪声底
升级路线：Conformal / 分位数回归（算法⑤）
数据来源：01_LSTM_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
① 算法介绍 · 12

## Slide 13
落地指南
接入真实数据 Checklist 与常见坑
Checklist
1. CSV 放入 LSTM/：时间列 + 驱动列 + 目标列（等间隔、缺测已插值）
2. 改 §2.2 配置区：DATA_PATH / FEATURE_COLS / TARGET_COL
3. 位移类目标先一阶差分出速率列（反例见 §9.1）
4. SEQ_LEN 用降雨-位移互相关滞后分析确定，覆盖 1~2 个主导周期
5. 先基线 → 损失曲线定过拟合方向 → §8 随机搜索/Optuna
6. 样本 <1k：hidden≤64、layers≤2、加大 dropout、优先集成
7. 两级口径都报告 + 过程线 + 散点图（论文标准配置）
8. §9.4 区间宽度/超越概率接入风险矩阵
常见坑速查
随机打乱划分样本 ❌
全量数据 fit scaler ❌
直接预测持续增长的累积值 ❌
MAPE 用于近零速率目标 ❌
BiLSTM 混入未来驱动序列 ❌
test 反复调参（变成第二验证集）❌
MinMax 遇超范围极值崩溃 ❌
每一条都对应 Notebook 中可复现的实验或讨论
数据来源：01_LSTM_位移预测_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
① 算法介绍 · 13

## Slide 14
01
小结与衔接
交付：可复现 Notebook（NumPy 从零 + PyTorch 实战 + 调参 + 改进）与两级口径结果 CSV
基线 test RMSE 0.2595 mm/day（R²=0.719），累积重构 14.07 mm（R²=0.982）
速率-重构目标构造、防泄漏流水线、训练四件套是全系列共享的工程地基
物理软约束与 MC Dropout 给出“融合模板 + 不确定性模板”，后续算法直接复用
与系列其他算法的衔接
② GCN：把单个测点扩展成监测网，测点间信息互通、欠观测点借邻居 —— 空间维度的补全。
③ CNN+Transformer：同一场景换更强架构 —— CNN 前置提局部模式、注意力抓长依赖。
④ SHAP 归因、⑤ 风险区间、⑥ PINN：在 ① 打好的速率口径上直接叠加。