## Slide 1
04
DL-GEO · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估 · 算法系列
④ XGBoost + SHAP 可解释位移预测
表格式强基线 · TreeSHAP 精确归因 · 物理单调约束
01
因果特征工程
五特征族 24 特征 · 全部 ≤τ
02
从零实现
二阶泰勒 + CART · 四项暴力验证
03
两级口径评估
速率 mm/day + 累积重构 mm
04
SHAP 精确归因
TreeSHAP · 加速期 Top-5 报告
配套 Notebook 与全部结果均为 dl-env 内核实测输出，可直接复现

## Slide 2
算法系列 · 定位
表格式强基线 + 可解释归因：精度之外的另一种价值
1 ① 单点时序
LSTM/GRU
2 ② 多点时空
GCN 监测网
3 ③ 混合架构
CNN+Transformer
4 ④ 基线+归因
XGBoost+SHAP（本篇）
待加：⑤ 分位数/Conformal 风险区间 ⑥ PINN ⑦ 神经算子 ⑧ 时序基础模型
本篇要解决的问题
场景：与 ①③ 同一个测点、同一套划分，换成“特征工程 + 梯度提升树”
领域知识显式化：滞后/有效降雨/骤降幅度写成特征，树在其上找非线性与交互
SHAP 把每次预测按 Shapley 公理精确分摊到特征 —— 这次加速主要因为什么？
落位：L4 预警升级自动输出“主要驱动因子 Top-5”归因报告（融合方案 §7）
为什么树模型 + SHAP
表格数据默认强基线：非线性 + 交互自动学
TreeSHAP 精确分解，不是近似解释
训练秒级、特征可插拔、单调约束易加
精度略逊 ①③，价值在归因 / 约束 / 效率
数据来源：04_XGBoost_SHAP_位移预测与归因_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
④ 算法介绍 · 2

## Slide 3
演示数据 · 特征工程
把领域知识写成特征：五族 24 个全因果特征
数据（与 ①③ 同机制同划分）
时间范围
2016-01-01 起 · 2190 天（6 年）
驱动
降雨 / 库水位 / 温度 · 日尺度
目标
明日速率 rate(τ+1) = 差分
划分
按目标时刻 70/15/15
样本
2159（前 31 天被滚动特征占用）
噪声底
σ ≈ 0.15 mm/day（RMSE 下限）
五特征族（真实数据可加 InSAR 面域族）
自回归 ×10
rate_lag1/2/3/7/14、accel、滚动均值/方差
位移惯性：蠕变缓变、加速持续
水平 ×1
disp（累积位移）
应力状态 / 损伤累积代理
降雨 ×6
当日、有效降雨(τ=12 核)、7/30 日累计、3 日最大雨强、干期
强度 / 历时 / 滞后 / 间歇
库水位 ×4
水位、日变幅、7 日变幅、累计骤降 drawdown7
只对“骤降”响应的渗透力
环境·季节 ×3
温度、年内 sin/cos
冻融与年周期背景
因果红线：每行特征只用 ≤τ 的观测，预测 rate(τ+1) —— 部署时今日观测完成后出明日预警
数据来源：04_XGBoost_SHAP_位移预测与归因_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
④ 算法介绍 · 3

## Slide 4
原理
二阶泰勒目标：梯度 + 曲率驱动的残差拟合
Obj = Σ[ g_i·f(x_i) + 1/2·h_i·f²(x_i) ] + Ω(f) g_i = ŷ−y（残差）, h_i = 1（平方损失）
w* = -G/(H+λ) Gain = 1/2·[G_L²/(H_L+λ) + G_R²/(H_R+λ) - G²/(H+λ)] - γ
λ（reg_lambda）
L2 压叶子：样本少的叶被压小 —— 对平方损失 H=叶内样本数，min_child_weight 即最小叶样本数
γ（分裂门槛）
增益 > γ 才分裂：天然预剪枝；增益公式就是“父目标 − 两子目标”的目标下降
η（shrinkage）
每棵树输出乘 η 再累加，留空间给后面的树 —— 小步多轮，配早停自动定轮数
平方损失的 GBDT = 用回归树逐步拟合残差；换损失（如 §9.3 分位数）只改 (g,h)，框架不变
数据来源：04_XGBoost_SHAP_位移预测与归因_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
④ 算法介绍 · 4

## Slide 5
从零实现
NumPy 复现 XGBoost 核心 + 四项暴力验证（全绿）
树模型没有反向传播，但每个公式都能被暴力验证 —— 这是树版的“梯度检查”
① 解析梯度 vs 数值微分
g = ŷ−y 对损失做中心差分
相对误差 2.2e-06 ✅
② 最优叶权重 w*
闭式解 vs 4 万点网格搜索
差 = 0.0 ✅
③ 分裂增益公式
暴力枚举全部 (特征,阈值) 直算目标差
2.931886 = 2.931886 ✅
④ 训练损失单调
60 轮 boost 逐轮目标不升
0.484 → 0.186 ✅
官方对齐（同超参：exact · 200 棵 · depth3 · η0.1 · λ1 · base=均值）
从零 1.4s 跑完 200 棵；两条学习曲线几乎重合 —— 后 50 轮 test RMSE 平均差 0.0033 mm/day
0.0033
mm/day 平均差
数据来源：04_XGBoost_SHAP_位移预测与归因_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
④ 算法介绍 · 5

## Slide 6
精度检验 · 速率口径
基线对比：一次诚实的“树模型边界”演示
Chart: 
| 从零GBM(200棵) | persistence(明日=今日) | XGBoost(默认) | XGBoost(调参后) | 线性回归(同特征) | 岭回归(α=1)
test RMSE (mm/day) | 0.3643 | 0.3559 | 0.3083 | 0.2947 | 0.2732 | 0.2708
同一套 24 特征 · 同一划分 · test 段速率口径 RMSE (mm/day) —— 越短越好
如实解读：树模型的边界
persistence 被全线打败（0.356）→ 流水线无泄漏、目标可预报
线性/岭回归（0.271）几乎追平 XGBoost（0.295）：本数据机制近线性，GBDT 优势无从发挥，分段常数还多付方差代价
真实边坡非线性（入渗饱和、阈值响应）越强，差距越会反转
不可替代性在精度之外：秒级训练、特征可插拔、精确归因、单调约束
数据来源：04_XGBoost_SHAP_位移预测与归因_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
④ 算法介绍 · 6

## Slide 7
精度检验 · 两级口径
速率建模 → 累加重构 → 递归多步外推
0.2947
调参后 test RMSE（速率 mm/day）
R²=0.632 · MAE=0.239
30.61
累积重构 RMSE（mm）
R²=0.912 · 从测试段起点累加
8.87
递归 45 步累积 RMSE（mm）
30 步 6.11 · 误差近线性增长
两级口径（与 ①③ 同一杆秤）
速率空间：建模目标口径，预警看它（时效性）
累积重构：应用口径，从真实起点累加预测速率
横向参考：① 0.2570/13.38mm，③ 0.2632/10.42mm
递归多步（误差自累积检验）
预测速率回填自回归特征滚动外推，多起点评估
假设：未来降雨/水位有预报（演示用真值代替，与 ③ 同）
自回归主导的模型 45 步后误差可控 —— 归因与约束保底外推
数据来源：04_XGBoost_SHAP_位移预测与归因_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
④ 算法介绍 · 7

## Slide 8
调参
随机搜索 12 组 + val 早停：3 秒搜完一个模型
最优配置（val RMSE 0.2861）
max_depth = 4
交互阶数适中
eta = 0.05
小步多轮
min_child_weight = 10
压小叶过拟合
subsample / colsample = 0.6 / 0.8
行/列双随机降方差
reg_lambda = 10 · gamma = 1
强正则
早停 best_iteration = 294
val 段自动定轮数
gain 重要性：先看一眼，别当归因
gain = 分裂带来的平均目标下降：衡量“训练时被用得多深”
gain Top-5：rate_mean3 / eff_rain / rate_mean7 / rate_lag2 / dlevel7
高度相关特征互相抢功劳；用得少 ≠ 不重要 —— 与 SHAP 排名 Spearman 相关 0.715，相似但不相同
严谨归因 → 下一页 SHAP
数据来源：04_XGBoost_SHAP_位移预测与归因_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
④ 算法介绍 · 8

## Slide 9
SHAP 原理
Shapley 公理归因：树模型的精确分解
phi_i = SUM over S: w(|S|) · [ v(S ∪ {i}) - v(S) ] (all-feature-subset average marginal)
Additivity: SUM_i phi_i + phi_base = f(x) (phi_base = E[f(X)] = 1.3837 mm/day)
加和性
贡献分解不重不漏 → 本篇用它做“SHAP 版梯度检查”：逐样本验证，相对残差 6.6e-03 ✅（float32 累加舍入量级）
一致性
特征在模型中贡献变大，其 φ 不会变小 → 重要性排序可信（gain 做不到）
缺失替代
无贡献特征 φ=0；树模型 TreeSHAP 精确多项式算法（Lundberg 2020）—— xgboost 内置 pred_contribs
φ_base = 训练集背景分布上的期望输出；贡献有正有负 —— 正 = 推高预测，负 = 拉低
数据来源：04_XGBoost_SHAP_位移预测与归因_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
④ 算法介绍 · 9

## Slide 10
SHAP · 全局
哪些特征在撑预测，往哪个方向撑
Chart: 
| dlevel | rate_mean7 | disp | rate_mean3 | eff_rain
mean ¦SHAP¦ (mm/day) | 0.0411 | 0.0674 | 0.0895 | 0.1245 | 0.1642
mean|SHAP| Top-5（完整 24 特征 beeswarm 见 Notebook §8.2）
怎么读 beeswarm / 依赖图
beeswarm 每点 = 一个样本：横轴 SHAP 值、颜色 = 特征值高低 —— 同时读出方向
eff_rain：红色（大值）集中在正贡献端 → 有效降雨越大预测速率越高，且大值端出现饱和
依赖图叠加颜色特征可暴露交互：最强交互 rate_mean3 × eff_rain（0.0148 mm/day）
rate_lag1 高速率端正贡献 → “已经很快 → 明天更快”的加速惯性被学进结构
数据来源：04_XGBoost_SHAP_位移预测与归因_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
④ 算法介绍 · 10

## Slide 11
SHAP · 归因报告
预警升级那天，自动输出“主要驱动因子 Top-5”
加速期 Top-5（测试段速率前 20%，≥1.48 mm/day）
1
eff_rain
0.2357 mm/day
全期 #1 —— 有效降雨是加速的第一驱动
2
rate_mean3
0.1043 mm/day
全期 #2 —— 近 3 日速率惯性
3
disp
0.0953 mm/day
全期 #3 —— 损伤累积水平
4
rate_mean7
0.0431 mm/day
全期 #4 —— 周尺度惯性
5
rain7
0.0406 mm/day
全期 #7 → 加速期升至 #5：累计雨量是加速信号
单点瀑布图（最强加速日 2021-05-01）
基线 1.38 → 特征推/拉 → 预测 1.87（实测 2.36）
每个特征标注取值：“eff_rain=XX（高于平常）抬高 YY mm/day”
平常期 vs 加速期榜单结构不同 → 回答“这次加速因为什么”
工程落位：预警升级 → 自动跑 SHAP → Top-5 随预警单发出（L4）
数据来源：04_XGBoost_SHAP_位移预测与归因_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
④ 算法介绍 · 11

## Slide 12
改进
消融 · 物理单调约束 · 分位数初探
特征族消融
完整 0.2947 / −自回归 0.3174 / −库水位 0.2986 / −降雨 0.2737 / 仅环境 0.4436
−降雨略降：短期信息被自回归吸收；环境族价值在外推与归因，不在单步 RMSE
物理单调约束
monotone_constraints：降雨族 +1、干期 −1、骤降 +1 —— 限定响应方向不限形状
val 0.2861→0.2892、test +0.0018：极小代价买断“超强降雨下非物理响应”的外推保险（③ 核正则的树版）
分位数回归初探
reg:quantileerror 训 5%/95% 分位 —— 只换损失不动框架
90% 区间 PICP=0.935、宽度-|误差|相关 0.241；正式覆盖保证 → ⑤ Conformal
单调约束后 SHAP 依赖图不再出现非物理负向段 —— 物理一致性可以直接“画”出来检验
数据来源：04_XGBoost_SHAP_位移预测与归因_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
④ 算法介绍 · 12

## Slide 13
落地指南
接入真实数据 Checklist 与常见坑
Checklist
1. L2 融合层单点宽表 CSV 放入 XGBoost+SHAP/（date + 融合位移/速率 + 驱动量 + InSAR 面域量）
2. §3 GROUPS 增删特征族（如 InSAR: insar_vel / coh_chg / dist_edge），守住因果红线：特征 ≤τ
3. 先跑基线：persistence 必须被打败，否则特征或划分有泄漏
4. §7 随机搜索 + val 早停 → §8 SHAP 做物理 sanity check（eff_rain 依赖应单调非负）
5. §9.1 消融论证特征族必要性 → §9.2 单调约束（强降雨外推保险，强烈建议开）
6. 风险应用：§8.5 加速期 Top-5 随预警单发出；区间接 ⑤ Conformal 校准
常见坑速查
随机打乱样本 ❌
rolling/滞后特征包含目标时刻 ❌（一律 ≤τ）
把 gain 重要性当 SHAP/归因用 ❌
递归多步用真值假装完美预报、报告不声明 ❌
早停挂 test 段 ❌
小样本开大 depth + 小 min_child_weight ❌
分位数区间当“保证覆盖率”用 ❌（那是 ⑤ 的活）
每一条都对应 Notebook 中的讨论或实验
数据来源：04_XGBoost_SHAP_位移预测与归因_实现与调参.ipynb（dl-env 实测输出）
DL-Geo · 数据-物理融合驱动的岩土工程风险评估
④ 算法介绍 · 13

## Slide 14
04
小结与衔接
交付：从零 GBDT（四项验证全绿 + 官方对齐差 0.0033 mm/day）+ 24 特征防泄漏流水线 + SHAP 归因全套 + 单调约束/分位数
调参后 test RMSE 0.2947 mm/day（累积重构 30.6 mm，R²=0.912）；加速期 Top-5 驱动因子：eff_rain / rate_mean3 / disp / rate_mean7 / rain7
核心实证：机制近线性时线性基线追平树模型（0.271 vs 0.295）—— 树的价值在归因、约束、效率；加速期 rain7 从全期 #7 升至 #5
与系列其他算法的衔接
⑤ 分位数/Conformal：在本模型残差上做校准，把 PICP 0.935 升级为有限样本覆盖保证。
⑥ PINN：单调约束是“方向先验”，PINN 把物理先验升级为方程残差。
⑧ 时序基础模型：Chronos/TimesFM zero-shot 作为“无特征基线”与本篇对比。